# LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o..o.  64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

tel.(65) 529 83 39     www.mpwik-leszno.pl     e-mail:lab@mpwik-leszno.pl

# SKRÓCONA  INSTRUKCJA

# POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ PRZEZ KLIENTA

# Naczynia i objętość próbki   (do pobrania w Laboratorium):

# Badania fizyko- chemiczne:

# - pojemnik szklany lub plastikowy, dokładnie umyty i wypłukany – objętość próbki około 2l (podstawowe parametry), osobny pojemnik

# poj. 500ml (w przypadku oznaczania metali w próbce).

# Badania mikrobiologiczne:

# - sterylne butelki szklane lub z tworzywa PP z szeroką szyjką o poj.500ml – 1 butelka na 1 próbę

# - w przypadku badania wody po chlorowaniu – butelka na próbę zawiera środek inaktywujący (tiosiarczan sodu)

# Sposób pobrania :

# Przed rozpoczęciem pobierania należy zdjąć z kranu wszelkie urządzenia.

# Wyszorować kran szczoteczką z mydłem i opłukać wodą.

# Prze pobraniem odpuszczać przez 2-3 minuty wodę.

# Strumień wody powinien być swobodny i średni.

# Do badań mikrobiologicznych należy wysterylizować wylot metalowego kranu, opalając chwilę płomieniem (nawinąć watę lekko skropioną spirytusem na szczypce i zapalić),a następnie ponownie odpuszczać wodę przez 2-3 minuty.

# Pobranie rozpocząć od próbek do badań fizyko-chemicznych

# Pobieranie próbek fizyko-chemicznych:

# napełnić całkowicie naczynie wodą (bez pęcherzyka powietrza pod korkiem) i szczelnie zamknąć i oznakować próbkę.

# Pobieranie próbek mikrobiologicznych:

# 7.1 napełnianie w butelki szklane

# odwinąć papier z butelki

# nie wolno dotykać korka i szyjki butelki

# usunąć papierowy pasek znajdujący się pod korkiem tak, aby nie wpadł do środka

# napełnić butelkę wodą pozostawiając około 3 cm powietrza

# zapakować w papier i oznakować próbkę numerem

# 7.2 napełnianie w butelki z tworzywa PP

# napełnić butelkę wodą pozostawiając około 3 cm powietrza i zamknąć szczelnie

# Postępowanie z próbkami:

# Próbki po pobraniu należy niezwłocznie dostarczyć do Laboratorium.

# Na czas transportowania pojemniki z próbkami należy odpowiednio zabezpieczyć i zapewnić ich schłodzenie ( np. zastosować wkłady         z lodem).

# LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o..o.  64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

tel.(65) 529 83 39      www.mpwik-leszno.pl     e-mail:lab@mpwik-leszno.pl

# SKRÓCONA  INSTRUKCJA

# POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ PRZEZ KLIENTA

# Naczynia i objętość próbki  (do pobrania w Laboratorium):

# 1.    Badania fizyko- chemiczne:

# - pojemnik szklany lub plastikowy, dokładnie umyty i wypłukany – objętość próbki około 2l  (podstawowe parametry) osobny pojemnik

# poj. 500ml (w przypadku oznaczania metali w próbce).

# 2.    Badania mikrobiologiczne:

# - sterylne butelki szklane lub z tworzywa PP z szeroką szyjką o poj.500ml – 1 butelka na 1 próbę

# - w przypadku badania wody po chlorowaniu – butelka na próbę zawiera środek inaktywujący (tiosiarczan sodu)

# Sposób pobrania :

# 1.    Przed rozpoczęciem pobierania należy zdjąć z kranu wszelkie urządzenia.

# 2.    Wyszorować kran szczoteczką z mydłem i opłukać wodą.

# Prze pobraniem odpuszczać przez 2-3 minuty wodę.

# Strumień wody powinien być swobodny i średni.

# Do badań mikrobiologicznych należy wysterylizować wylot metalowego kranu, opalając chwilę płomieniem (nawinąć watę lekko skropioną spirytusem na szczypce i zapalić),a następnie ponownie odpuszczać wodę przez 2-3 minuty.

# Pobranie rozpocząć od próbek do badań fizyko-chemicznych

# Pobieranie próbek fizyko-chemicznych:

# napełnić całkowicie naczynie wodą (bez pęcherzyka powietrza pod korkiem) i szczelnie zamknąć i oznakować próbkę.

# Pobieranie próbek mikrobiologicznych:

# 7.1 napełnianie w butelki szklane

# odwinąć papier z butelki

# nie wolno dotykać korka i szyjki butelki

# usunąć papierowy pasek znajdujący się pod korkiem tak, aby nie wpadł do środka

# napełnić butelkę wodą pozostawiając około 3 cm powietrza

# zapakować w papier i oznakować próbkę numerem

# 7.2 napełnianie w butelki z tworzywa PP

# napełnić butelkę wodą pozostawiając około 3 cm powietrza i zamknąć szczelnie

# Postępowanie z próbkami:

# 1.    Próbki po pobraniu należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.

# 2.    Na czas transportowania pojemniki z próbkami należy odpowiednio zabezpieczyć i zapewnić ich schłodzenie ( np. zastosować wkłady         z lodem).